Инструкция по установке подлокотника нa

HYNDAI SOLARIS

1. Вынуть вкладыш из углубления в задней части консоли.

2. Выкрутить болт крепления (рис 1) ключ 10

3. Вкрутить на несколько оборотов новый болт из комплекта поставки.

4. Вставить подлокотник в посадочное место, при этом болт крепления

должен пройти сквозь дно подлокотника через технологическое

отверстие.

5. Вложить под головку болта прорезную шайбу из комплекта поставки.

(рис 2)

6. Окончательно затянуть болт крепления подлокотника.

Рис 1

Рис 2

Подробная информация на сайте

www.woodcompany.com

www.podlokotnik.com

Инструкция по установке подлокотника нa

HYNDAI SOLARIS

1. Вынуть вкладыш из углубления в задней части консоли.

2. Выкрутить болт крепления (рис 1) ключ 10

3. Вкрутить на несколько оборотов новый болт из комплекта поставки.

4. Вставить подлокотник в посадочное место, при этом болт крепления

должен пройти сквозь дно подлокотника через технологическое

отверстие.

5. Вложить под головку болта прорезную шайбу из комплекта поставки.

(рис 2)

6. Окончательно затянуть болт крепления подлокотника.

Рис 1

Рис 2

Подробная информация на сайте                           www.woodcompany.com

www.podlokotnik.com

# Text boxes

Штатный болт меняется на болт из комплекта

Отверстие в дне подлокотника и прорезная шайба из комплекта.

Отверстие в дне подлокотника и прорезная шайба из комплекта.

Штатный болт меняется на болт из комплекта